## Slide 1: Veranderingsgericht Bouwen
dynamisch

## Slide 2: Overzicht
Inleiding
Veranderingsgericht bouwen: een definitie
OVAM-studie
Nieuwe ontwikkelingen

## Slide 3: INLEIDING

## Slide 4: INleiding
Huidige bouw: enkele cijfers op macroschaal…
2%
van de aardoppervlakte wordt bezet door steden
53%
van de wereldbevolking leeft in steden sinds 2010
Sources: Burdett & Rode (2011), Battle (2007)
75%
van de wereldbevolking zal in steden wonen in 2030
Een stad met 1 miljoen bewoners verbruikt dagelijks 9.500 ton fossiele brandstof, 625.000 ton water, 32.000 ton zuurstof, stoot 29.000 ton CO2 uit en stort 500.000 ton vervuilt water.”

## Slide 5: INleiding
Huidige bouw: enkele cijfers op macroschaal…
36%
Sources: Eurostat (2010), EEA (2010)
31%
40%
van grondstoffenverbruik
de EU-27 bouwwereld is verantwoordelijk voor …
1/8
persoon wordt geconfronteerd met woonkosten die groter zijn dan 40% van het inkomen
1/6
persoon leeft in een huis met zware structurele problemen
33%
van afvalproductie (sloop- en bouwafval)
van het energieverbruik
van de uitstoot van broeikasgassen

## Slide 6: INleiding
Huidige bouw: enkele cijfers op macroschaal…
8%
9%
MAAR, de bouwwereld is ook ...
van het totale EU-27 BNP
van de totale EU-27 werkgelegenheid
Fig.: Geschat economisch potentieel voor de wereldwijde vermindering van de uitstoot van broeikasgassen als functie van de koolstofprijs in 2030
Sources: Eurostat (2010), EEA (2010)
Source: IPCC (2007)

## Slide 7: INleiding
Typische kenmerken van gebouwen: levensduur van gebouwen
Chart: 
| 0.5 | 6 | 60 | 600
 | 0 | 0 | 0 | 0
zeer tijdelijk
tijdelijk
TYPISCH
jaar
langdurig
75-80%
van de bestaande gebouwen in 2030 zijn reeds aanwezig vandaag

## Slide 8: INleiding
Typische kenmerken van gebouwen: levensduur van gebouwcomponenten
Sources: Brand (1994) , Durmisevic (2006)
Technieken:
10-15 jaar
Site:
“langer als het gebouw”
INVESTERINGS- KOSTEN
TIJD
10
20
30
40
50
CUMULATIEVE KOSTEN
Scheidings-wanden, toestellen en afwerking:
5 - 7 jaar
Draag-constructie & gevels:
50-75 jaar
(jaar)

## Slide 9: VERANDERINGSGERICHT BOUWEN: een definitie

## Slide 10: Veranderingsgericht bouwen: een definitie

## Slide 11: Veranderingsgericht bouwen: een definitie
Dynamisch of veranderingsgericht ontwerpen en bouwen
is een ontwerp- en bouwstrategie die er van uitgaat dat de noden en wensen van gebruikers en de maatschappij zullen blijven veranderen. Het doel is dan ook gebouwen te creëren die die verandering efficiënt ondersteunen.

## Slide 12: Veranderingsgericht bouwen: een definitie
via www.ovam.be/veranderingsgerichtbouwen
6 sleutelbegrippen, 6 andere termen en 8 te vermijden termen
In de vorm van een brochure
Een gemeenschappelijke taal…
Dynamisch of Veranderingsgericht bouwen
Beweegbaar
Polyvalent
Transformeerbaar
Aanpasbaar
Multi-inzetbaar

## Slide 13: OVAM-studie: “Veranderingsgericht bouwen: ontwikkeling van een evaluatie- en transitiekader”

## Slide 14: OVAM-studie
Doelstellingen van het project…
“Hoe en in welke context kan dynamisch (ver)bouwen een duurzame bouwpraktijk ondersteunen met een meerwaarde voor verscheidene actoren?”
Hoe wordt “Dynamisch (ver)bouwen” vandaag ervaren?
Inzicht verschaffen vanuit de bouwpraktijk
Verkleinen van de afstand tussen theorie en praktijk
Evalueren van bestaande (ver)bouwopdrachten
Adviseren van ontwerpers en bouwheren
Toekomsttraject(en) opstellen: sensibiliseren & activeren
www.ovam.be/veranderingsgerichtbouwen

## Slide 15: OVAM-studie
Belangrijke resultaten:
  SWOT-analyse
Elke stakeholdergroep vormt belangrijke schakel
Milieu-insteek is enkel bij maatschappelijke actor van belang
Evolutief verhogen van comfort wordt gezien als kans
Gebrek aan kennis wordt gezien als probleem
Financiële investering is een belangrijk aandachtspunt

## Slide 16: OVAM-studie
voorbeeldprojecten:

## Slide 17: OVAM-studie
Grundbau un Siedler
Hamburg (2013)
Woningbouw
Nieuwbouw
GEBOUW
aanpasbaar 
Mutli-inzetbaar 
polyvalent 
uitbreidbaar 
drager-inbouw 
ELEMENT / COMPONENT
demonteerbaar 
herbruikbaar 
prefabricage 
hergebruikte elem. 
voorbeeldprojecten:

## Slide 18: OVAM-studie
Woning Buelens-Vanderlinden
Oudenaarde (2002)
Woningbouw
Nieuwbouw
GEBOUW
aanpasbaar 
Mutli-inzetbaar 
polyvalent 
uitbreidbaar 
drager-inbouw 
ELEMENT / COMPONENT
demonteerbaar 
herbruikbaar 
prefabricage 
hergebruikte elem. 
voorbeeldprojecten:

## Slide 19: OVAM-studie
Sterrenveld (& Zonneveld)
Wezembeek-Oppem (2007)
Woningbouw
Renovatie
GEBOUW
aanpasbaar 
Mutli-inzetbaar 
polyvalent 
uitbreidbaar 
drager-inbouw 
ELEMENT / COMPONENT
demonteerbaar 
herbruikbaar 
prefabricage 
hergebruikte elem. 
voorbeeldprojecten:

## Slide 20: OVAM-studie
Woningbouw
Nieuwbouw
GEBOUW
aanpasbaar 
Mutli-inzetbaar 
polyvalent 
uitbreidbaar 
drager-inbouw 
ELEMENT / COMPONENT
demonteerbaar 
herbruikbaar 
prefabricage 
hergebruikte elem. 
Villa Welpeloos
Enschede (2009)
voorbeeldprojecten:
Notes: VBM architecten

## Slide 21: OVAM-studie
LOBLOLLY HOUSE
Maryland (2006)
Woningbouw
Nieuwbouw
GEBOUW
aanpasbaar 
Mutli-inzetbaar 
polyvalent 
uitbreidbaar 
drager-inbouw 
ELEMENT / COMPONENT
demonteerbaar 
herbruikbaar 
prefabricage 
hergebruikte elem. 
voorbeeldprojecten:
Notes: VBM architecten

## Slide 22: OVAM-studie
De Bloesem
Sint-Truiden (2006)
Scholenbouw
Nieuwbouw
GEBOUW
Aanpasbaar 
Mutli-inzetbaar 
polyvalent 
uitbreidbaar 
drager-inbouw 
ELEMENT / COMPONENT
demonteerbaar 
herbruikbaar 
prefabricage 
hergebruikte elem. 
voorbeeldprojecten:
Notes: VBM architecten

## Slide 23: OVAM-studie
LLEXX
Wijnegem (2013)
Scholenbouw
Nieuwbouw
GEBOUW
aanpasbaar 
Mutli-inzetbaar 
polyvalent 
uitbreidbaar 
drager-inbouw 
ELEMENT / COMPONENT
demonteerbaar 
herbruikbaar 
prefabricage 
hergebruikte elem. 
voorbeeldprojecten:
Notes: VBM architecten

## Slide 24: OVAM-studie
Green Transformable Building Lab
Varia
Nieuwbouw
GEBOUW
Aanpasbaar 
Mutli-inzetbaar 
polyvalent 
uitbreidbaar 
drager-inbouw 
ELEMENT / COMPONENT
demonteerbaar 
herbruikbaar 
prefabricage 
hergebruikte elem. 
voorbeeldprojecten:
Notes: VBM architecten

## Slide 25: OVAM-studie
Analyse van voorbeeldprojecten…
Meerwaarde (sociale) huisvesting:
  Inspelen op socio-economische toestand bewoners
  Combinatie dynamische bouwprincipes en DIY als extra hefboom betaalbaarheid
  Inspelen op wijzigende normen inzake energieprestatieregelgeving
  Ook toepasbaar bij renovatie
Meerwaarde scholenbouw:
  Beperking van levertijd en bouwtijd, zonder verlies aan prestaties en comfort
  Inspelen op variërende vraag schoolinfrastructuur
Meerwaarde zorginfrastructuur:
  Inspelen op veranderlijke nood aan zorg bij bewoners
  Meerwaarde voor logistiek en gebouwenbeheer van ziekenhuizen
  Inspelen op veranderlijke ziekenhuistechnologie en zorgpraktijken

## Slide 26: OVAM-studie
Analyse van voorbeeldprojecten…
Ondervonden moeilijkheden/nadelen:
  Financiële meerkost is de belangrijkste hindernis (cf. SWOT)
  In sommige gevallen overmatig materiaalgebruik
  Zelden of niet alle dynamische bouwprincipes worden toegepast in 1 project
  Hoge arbeidskosten aan voorafgaande stappen van hergebruik
  Ontbreken van bestaande oplossingen die hergebruik en demontage toelaten.
Niet opgenomen voordelen in huidige duurzaamheidsmeters:
  In geanalyseerde projecten weinig of geen gebruik van duurzaamheidsmeters
  Opname van concrete maatregelen wordt als nuttig beschouwd
  Advies: koppelen aan kwantitatieve instrumenten (LCA/LCC)

## Slide 27: OVAM-studie
www.ovam.be/afval-materialen/materiaalbewust-ontwerpen-produceren-en-aankopen/dynamisch-of-veranderingsgericht-bouwen/23-ontwerprichtlijnen-toelichting-en-downloads
Ontwerprichtlijnen “veranderingsgericht (ver)bouwen”

## Slide 28: OVAM-studie
www.ovam.be/afval-materialen/materiaalbewust-ontwerpen-produceren-en-aankopen/dynamisch-of-veranderingsgericht-bouwen/23-ontwerprichtlijnen-toelichting-en-downloads
Ontwerprichtlijnen “veranderingsgericht (ver)bouwen”

## Slide 29: OVAM-studie
Ontwerpadvies aan 2 lopende projecten…
Basisinformatie
Kwalitatieve analyse (klankbord)
Kwantitatieve analyse (LCA&LCC)

## Slide 30: OVAM-studie
Ontwerpadvies van lopende projecten…
CASE I: renovatie van een sociale woontoren te Zelzate
Programma: renovatie van sociaal woongebouw met 64 wooneenheden + publieke ruimte
Opdrachtgever: VMSW
Ligging: Hoogbouwplein, Zelzate
Ontwerpteam: KPW architecten, Daidalos Peutz
Status: oplevering 2017

## Slide 31: OVAM-studie
Ontwerpadvies van lopende projecten…
Bestaande situatie
Gekozen ontwerpvoorstel

## Slide 32: OVAM-studie

## Slide 33: OVAM-studie
Ontwerpadvies van lopende projecten…

## Slide 34: OVAM-studie
Ontwerpadvies van lopende projecten…

## Slide 35: OVAM-studie
Conventionele vloeropbouw
Alternatieve dynamische vloeropbouw

## Slide 36: OVAM-studie
Conventionele wandopbouw
Alternatieve dynamische wandopbouw

## Slide 37: OVAM-studie
Wanneer de dynamische elementen gericht worden toegepast (bijvoorbeeld enkel die 20% en 10% die waarschijnlijk zullen worden aangepast) en wanneer waar nodig conventionele uitvoeringen worden gerealiseerd (blauw gearceerd in de tabel) kan worden vermeden dat er een hogere ecologische levenscycluskost ontstaat bij weinig transformaties en wordt een hogere financiële levenscycluskost bij regelmatige transformaties beperkt.

## Slide 38: OVAM-studie
4 gedefinieerde transitie-experimenten…
“TimeLab, een veerkrachtig metabolisme”
“Supply, omgekeerde logistiek voor gebruikte bouwcomponenten”
“Het Eikenblad, de school die met u meegroeit”
“Meccano voor aanpasbare renovatie”

## Slide 39: OVAM-studie
2015
2020
2050

## Slide 40: Nieuwe ontwikkelingen…

## Slide 41: Nieuwe ontwikkelingen
MMG-webtool voor architecten
Circulaire economie (zie www.vlaamsmaterialenprogramma.be en www.plan-c.eu)
BAMB (www.bamb2020.eu)

## Slide 42
facebook.se/bamb2020
twitter.com/bamb2020
linkedin.com/bamb2020
www.bamb2020.eu
Join our Stakeholder network
It is essential that the outputs of BAMB are going to be useful and applicable across the built environmental supply chain. We are actively seeking feedback, opinions, input and participation from all those who would like to get involved.
Our themes for involvement include:
Material passport
Reversible building design
BIM
Business models
Case studies and pilots
Policies and standards

## Slide 43
BAMB is a Horizon 2020 project that started in September 2015, co-funded by EU and project partners. BAMB project gathers 16 partners from 8 European countries together for one mission: to move the building sector towards a circular industry.
Nowadays, buildings are seldom flexible enough to easily adapt to new requirements. The refurbishment, maintenance and demolition of those buildings create large amounts of waste and demand of virgin materials, if the building is not designed to accommodate the change. Substantial stocks of building materials are discarded, as it is more expensive or impossible to recover them for re-use with their commercial and functional value intact. For effective use of building materials, to facilitate recovery and reuse of components, products or materials, buildings need to be easily reversible. This requires new approaches to design buildings and to optimise the circular value chains of materials and components used in buildings. In a circular building industry, the value of materials and components is preserved by high quality reuse and recycling strategies.
Buildings can then function as banks of valuable materials.
To reach the project objectives, BAMB is developing and integrating Materials Passports and Reversible Building Design tools to enable the transition to a circular building industry supported by business models propositions, policy makers recommendation and decision making models.
BAMB has a number of work packages running concurrently.
These can be summarised as:
Developing a blueprint for dynamic & circular buildings and materials up cycling;
Developing Materials Passports;
Developing Reversible Building Design tools;
Testing BAMB results through prototyping and pilot projects;
Facilitating future applications and exploitation of BAMB results;
Communication, dissemination & management.
Material Passports will provide the necessary information about materials, products and components for a circular use of building materials, products and components whilst supporting reversible design. Within the project, 300 Material Passports for various products, components or materials will be developed together with a software solution.
The Reversible Building Design tools will inform designers and decision makers about the transformation capacity, reuse potential and the impacts of design solutions during the conceptual design phase.
Material Passports and Reversible Building Design tools will be tested, demonstrated and refined with input from 6 real-scale building pilots.

## Slide 44: Contact
Unit Cities in Transition
EnergyVille mail: wim.debacker@energyville.be
Unit Smart Energy &
Built Environment VITO NV mail: wim.debacker@vito.be
Wim Debacker
senior researcher Built Environment